Универсальные контейнеры GENERAL PURPOSE.

20'DC

| внешние | внутренние | двери | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6058 х 2438 х 2591 | 5867 х 2330 х 2350 | 2286 х 2261 | 2180 | 21820 | 32,124 |

40'DC

| внешние | внутренние | двери | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12192 х 2438 х 2591 | 11988 х 2330 х 2350 | 2286 х 2261 | 4050 | 26430 | 65,640 |

40'HC

| внешние | внутренние | двери | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12192 х 2438 х 2896 | 11988 х 2330 х 2650 | 2286 х 2261 | 4250 | 26230 | 74,019 |

Размеры даны в мм., в формате (длина х ширина х высота). Внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. Размеры даны согласно ГОСТ 18477-79

# Контейнеры – рефрижераторы

Контейнеры — рефрижераторы способны поддерживать установленный температурный режим внутри контейнера.

Как правило эти контейнеры требуют подключения к электрическому питанию как на борту судна, так и в порту, а также при доставке автотранспортом. Бывают также работающие автономно от дизельной установки.

К этой же группе можно отнести контейнеры — рефрижераторы с контролируемым атмосферным давлением и контролируемой влажностью.

20'RF

| внешние | внутренние | двери | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6096 х 2370 х 2591 | 5455 х 2260 х 2275 | 2237 х 2260 | 3050 | 23950 | 28,0 |

40'RF

| внешние | внутренние | двери | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12192 х 2438 х 2591 | 11555 х 2286 х 2280 | 2285 х 2245 | 4370 | 26110 | 60,2 |

| 40'RF | HC |
| --- | --- |

| внешние | внутренние | двери | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12192 х 2438 х 2895 | 11560 х 2286 х 2500 | 2286 х 2478 | 4200 | 26280 | 66,1 |

Размеры даны в мм., в формате (длина х ширина х высота). Внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. Размеры даны согласно ГОСТ 18477-79

# Контейнеры OPEN TOP

Для обеспечения верхней загрузки контейнеров были разработаны контейнеры OPEN TOP, наиболее удобные для транспортировки тяжелых грузов, которые не могут быть загружены в контейнеры общего назначения.

Эти контейнеры оснащены брезентовой крышей, которая жестко крепится к стенкам контейнера. При загрузке/выгрузке контейнеров двери контейнера могут быть сняты для более удобной постановки груза.

20'OT

| внешние | внутренние | двери | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6096 х 2438 х 2591 | 5902 х 2240 х 2352 | 2335 х 2240 | 2440 | 21560 | 32,0 |

40'OT

| внешние | внутренние | двери | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12192 х 2438 х 2591 | 12021 х 2350 х 2330 | 2338 х 2234 | 4430 | 31570 | 66,7 |

Размеры даны в мм., в формате (длина х ширина х высота). Внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. Размеры даны согласно ГОСТ 18477-79

# Контейнеры FLAT RACK

Для транспортировки тяжеловесных и негабаритных грузов применяются FLAT RACK — это контейнеры, состоящие из основания и торцевых стенок. FLAT RACK контейнеры бывают разборные и неразборные.

20'FR

| внешние | внутренние | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6096 х 2438 х 2591 | 5727 х 2240 х 2170 | 2950 | 27530 | 27,9 |

40'FR

| внешние | внутренние | тара (кг.) | макс. загрузка (кг.) | объем (м. куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12192 х 2438 х 2591 | 12032 х 2240 х 2034 | 5530 | 39470 | 54,8 |

Размеры даны в мм., в формате (длина х ширина х высота). Внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. Размеры даны согласно ГОСТ 18477-79